Требования к проёмам необходимые для установки дверей.

| Размер ПОЛОТНА | Ширина проёма | Высота проема |
| --- | --- | --- |
|  | Российские двери | Итальянские двери |  |
| 900 х 2000 | 980 - 990 | 1000 / 1010(с добором) | без порога 2060 с порогом 2080 |
| 800 х 2000 | 880 - 890 | 900 / 910(с добором) |  |
| 700 х 2000 | 780 - 790 | 800 / 810(с добором) |  |
| 600 х 2000 | 680 - 690 | 700 / 710(с добором) |  |
| 600+600 х 2000 | 1290 - 1300 | 1330 / 1340(с добором) |  |

1.Размеры проема должны соответствовать рекомендуемым согласно таблице, либо техническим параметрам приобретаемого материала.

| 2.Проем должен быть сформирован (то есть иметь четкие размеры по высоте, ширине и толщине), оформлен в чистом виде (оштукатурен, гипсокартон обрезан, нет торчащего кирпича, пенобето-на, пазогребневых плит, без остатков раствора и шпаклевки и пр.). | B H Т |  | 3.Верхняя часть проема и пол должны быть параллельны и горизонтальны (проверяется уровнем и рулеткой), боковые стороны проема должны быть параллельны и вертикальны (проверяется отвесом). Отклонения не более 2 мм на 2 метра |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.Толщина стен проема не должна колебаться более чем на 2мм (+1 мм) на расстоянии не менее 50мм от его края по всему периметру проема (проверяется линейкой). Стены вокруг проема должны составлять единую плоскость (проверяется длинным правилом отклонение плоскос-ти не допустимо более 5мм на проем). | Т+1мм 50 мм | В1 В2 | 5.Проем не должен иметь сужений, то есть его размеры по обеим сторонам стены могут различаться не более чем на 5 мм на сторону (проверяется рулеткой). Уровень пола в проёме и в зоне открывания дверей должен быть без отклонений от нулевого. |

6. Проёмы, расположенные с примыканием к перпендикулярным стенам относительного самого проёма, должны иметь пристенки, минимальная ширина которых должна быть ровна ширине наличника минус 1(один) см. Ширину наличника уточняйте у продавца. При несоответствии этих параметров наличник распиливается вдоль с подгоном его ширины по месту монтажа, при этом возможны зазоры между наличником и примыкающей перпендикулярной стеной.

7. При расчёте параметров проёма необходимо учитывать монтажные зазоры между коробкой и стеной, размер которых должны быть не менее 10 мм, но не более 30 мм на сторону.

8.При установке раздвижных дверей зазоры между дверью и стеной определяются качеством выполнения проема Заказчиком.

9. При нестандартных монтажах видимые монтажные элементы декорируются силами Заказчика.

10. Установка дверей и перегородок происходит только при наличии целостного чистового пола, уровень которого в проёме и в зоне открывания дверей должен быть без перепадов и отклонений от нулевого, либо по меткам указанным Заказчиком (в этом случае, после монтажа напольного покрытия возможны зазоры между коробкой и напольным покрытием, или невозможность монтажа напольного покрытия).

В Н И М А Н И Е

Технические параметры приобретаемого материала Заказчик обязан уточнить у Продавца.

В случае, если приобретённые Заказчиком двери и погонажные изделия по своим техническим параметрам отличаются от вышеуказанных в таблице, то и параметры проёмов для монтажа должны соответствовать данному материалу.

При несоответствии параметров проёмов данным требованиям, либо техническим параметрам приобретаемого материала возможно как ухудшение качества монтажа, так и полная невозможность его осуществления, а также снижение эксплуатационных характеристик установленных изделий.

Неровные поверхности прилегающих к проёму плоскостей ведут к неравномерному прилеганию, с образованием видимых зазоров, как отдельных элементов изделий (коробка, наличник и т.д. и т.п.) так и всей конструкции.

Заказчик лично несет ответственность за подготовку проёмов для монтажа дверей.